- Настройка параметров TCP IP.

  - Ввод IP адреса.

Перейдите в Z режим: нажмите клавишу

Весы должны отобразить «ОЧИСТКА ОТЧ,ДНЕВН.ПРОДАЖ».

Удерживая клавишу , набрать 0,4,1,6.

Ввести сетевую часть IP адреса, например, если IP=192.168.178.222, надо ввести 192.168.178.

Нажать клавишу  для сохранения изменений и возврата в исходный режим.

В Z режиме, войдите в режим настроек пользователя:

Удерживая клавишу , набрать 1,4,1.

Весы должны отобразить: SP000 ….ITEM BARCODE.

Набрать 1,3,5 и нажать на клавишу .

Весы отобразят: SP135….PORT #.

Здесь ввести хостовую часть IP адреса, например , 222.

Нажать клавишу  для перехода к следующей настройке.

Нажать клавишу  для сохранения изменений и возврата в исходный режим.

ВНИМАНИЕ: Выключать весы, пока идет сохранение настроек нельзя!!!

  - Ввод маски подсети.

Перейдите в Z режим: нажмите клавишу

Весы должны отобразить «ОЧИСТКА ОТЧ,ДНЕВН.ПРОДАЖ».

Удерживая клавишу , набрать 0,4,1,8.

Ввести маску подсети.

Нажать клавишу  для сохранения изменений и возврата в исходный режим.

  - Ввод основного шлюза.

Перейдите в Z режим: нажмите клавишу

Весы должны отобразить «ОЧИСТКА ОТЧ,ДНЕВН.ПРОДАЖ».

Удерживая клавишу , набрать 0,4,2,1.

Ввести основной шлюз.

Нажать клавишу  для сохранения изменений и возврата в исходный режим.