Инструкция по программированию сканера Zebex 6082.

- Подключаем сканер к COM порту.

- Включить питание сканера удерживая кнопку на сканере.

- Сканер уходит в режим программирования. При этом двигатель сканера не работает , лазер не работает , индикатор светится красным светом.

- Запустить программу LionHost.exe, выбрать COM порт , к которому подключен сканер , параметры  порта.

- Выбрать файл FirmWare , который нужно загрузить, нажать кнопку UPDATE. Начнется процесс загрузки.

- После загрузки выключить и снова включить сканер.

- Проверить версию ПО.